## Slide 1
香橙派&内网穿透
解决方案部：梁峰源

## Slide 2
目录
香橙派介绍
01
目的地址NAT
02
内网穿透
03
内网穿透实现
04
CONTENTS

## Slide 3: 在开发的过程中总会遇到一些场景
  后端更新需要发版，效率低还不能热更新
  服务端debug需要穿过多重内网，效率低下

## Slide 4: 树莓派&香橙派介绍
树莓派，（英语：Raspberry Pi，简写为RPi，别名为RasPi / RPI）
是为学习计算机编程教育而设计，只有信用卡大小的微型电脑，其系统基于Linux。随着Windows 10 IoT的发布，用户可以用上运行Windows的树莓派

## Slide 5: 树莓派能干什么？
搭建自己的博客
内网穿透、P2P服务器、NAS
搭建kubernetes集群

## Slide 6: 树莓派&香橙派介绍

## Slide 7: NAT 工作原理
网络五元组
  协议号，源IP，源端口，目的IP，目的端口
10.34.85.101: 10001
112.80.248.76:80
112.52.255.242:20001
112.80.248.76:80
内部会话表
外部会话表

## Slide 8
目录
NAT 基础
01
目的地址NAT
02
源地址NAT
03
NAT穿越
04
CONTENTS

## Slide 9: 目的地址NAT
112.80.248.76
10.34.85.101
10.34.85.1
121.52.255.242
112.80.248.76:20001
10.34.85.101:8080
112.80.248.76:20001
121.52.255.242:80

## Slide 10: 目的地址NAT 原理
全局映射表
  121.52.255.242:80 -> 10.34.85.101:8080

## Slide 11: 目的地址NAT增强(SLB)
全局映射表
  121.52.255.242:80 -> 10.34.85.101:8080
    -> 10.34.85.102:8080

## Slide 12
目录
NAT 基础
01
目的地址NAT
02
源地址NAT
03
NAT穿越
04
CONTENTS

## Slide 13: 源地址NAT
112.80.248.76
10.34.85.101
10.34.85.1
121.52.255.242
10.34.85.101: 10001
112.80.248.76:80
112.52.255.242:20001
112.80.248.76:80

## Slide 14: 源地址NAT原理
全局规则表
  ACL，匹配需要NAT 的流
    转换IP(112.52.255.242)，端口范围(20000~40000)

## Slide 15: 源地址NAT限制
方向
    只有从内部访问外部的流，才做NAT。
  端口可能耗尽

## Slide 16: 会话表
ACL：控制会话表的创建
老化时间(5~20min)：避免过期的会话占用资源。
避免会话表无效：心跳。

## Slide 17
目录
NAT 基础
01
目的地址NAT
02
源地址NAT
03
NAT穿越
04
CONTENTS

## Slide 18: NAT穿透原因
多通道协议：FTP，H.323，SIP，QQ等
  控制通道：主信令
  数据通道：文件传输，音视频通话等
数据通道打开(FTP主动模式)
    FTP 客户端连上服务端(21 端口)，准备传输文件。
    FTP 客户端打开一个本地端口(如：30001)
    FTP 客户端发送命令 PORT 30001 给服务器
    服务器使用 20 端口，连接客户端的 30001端口
    连接被路由器拦截。

## Slide 19: NAT穿透一：ALG
Application Layer Gateways
NAT 设备监控信令通道命令
临时创建一个端口映射
    121.52.255.242:20003 -> 10.34.85.101:30001
  条件一：带源IP 限制
  条件二：用完失效
  条件三：短时间有效

## Slide 20: NAT ALG 限制
需要NAT 设备能够识别应用协议

## Slide 21: NAT穿透二：STUN
Simple Traversalof UDP Through Network
RFC3489
利用公网的STUN 服务器进行穿透探测
  需要公网IP
  需要两个IP

## Slide 22: NAT类型-完全锥形
Client 发起对外访问。
NAT 形成固定端口映射。
  相同的内网端口总是映射到相同外网端口。
外部服务，都可以发起都NAT地址端口的请求。
并且被转到Client的端口。

## Slide 23: NAT类型-IP受限锥形
Client 发起对外IP的访问。
NAT 形成固定端口映射。
外部IP，可以访问NAT地址端口。
并且被转到Client的端口。

## Slide 24: NAT类型-端口受限锥形
Client 发起对外IP的访问。
NAT 形成固定端口映射。
外部IP，端口，可以访问NAT地址端口。
并且被转到Client的端口。

## Slide 25: NAT类型-对称形
具有端口受限锥形的限制。
客户端每次发起对外请求，映射的外网端口都不相同。

## Slide 26: 打洞条件-同NAT设备
C1 通知 S，打开的新端口。
S 告诉C2，C1 的IP，端口。
C2 直接连C1 的IP，端口。
C1
C2
S

## Slide 27: 打洞条件-一端非NAT
C2 打开端口，通知S
S 告诉C1，C2 的IP，端口。
C1 直接连C1 的IP，端口。
C1
C2
S

## Slide 28: 打洞条件-一端完全锥
C1 完全锥
C1 访问S，本地 Lip1:Lport1
映射为公网 Gip1:Gport1
C1 开启端口Lip1:Lport1 监听
C1 通过S通知C2，连接Gip1，Gip2
C2 -> Gip1:Gip2
C1
C2
S

## Slide 29: 打洞条件-一端IP受限锥
C1 IP受限锥
C1 访问S，本地 Lip1:Lport1，映射为公网 Gip1:Gport1
C2 访问S，得到自己的公网IP Gip2。
S 通知 C1，C2 公网Gip2。
C1 使用 Lip1:Lport1 访问 Gip2 任意端口。
C1 开启端口Lip1:Lport1 监听
C1 通过S通知C2，连接Gip1:Gport1
C2 (通过Gip2) -> Gip1:Gport1
C1
C2
S

## Slide 30: 打洞条件-两端端口受限锥
C1 访问S，映射 Lip1:Lport1 -> Gip1:Gport1
C2 访问S，映射 Lip2:Lport2 -> Gip2:Gport2。
C1 发起访问 Lip1:Lport1 -> Gip2:Gport2。(不通)
但是 NAT1 打洞成功。
C2 发起访问 Lip2:Lport2 -> Gip1:Gport1
C1
C2
S

## Slide 31: NAT探测-同NAT
C1 访问S，映射 Lip1:Lport1 -> Gip1:Gport1
S 通知C1，公网信息 为 Gip1:Gport1
C2 访问S，映射 Lip2:Lport2 -> Gip2:Gport2。
S 通知C1，C2 的公网IP 为 Gip2:Gport2
Gip1 = Gip2
C1
C2
S

## Slide 32: NAT探测-一端非NAT
C1 访问S，映射 Lip1:Lport1 -> Gip1:Gport1
S 通知C1，公网信息 为 Gip1:Gport1
Lip1 = Gip1
C1
C2
S

## Slide 33: NAT探测-完全锥
排除非NAT 情况
C1 访问S的Sip1:Sport1，映射 Lip1:Lport1 -> Gip1:Gport1
S 使用 Sip2:Sport2，访问 Gip1:Gport1
请求成功。说明是完全锥。
C1
C2
S

## Slide 34: NAT探测-IP受限锥
排除完全锥情况
S 使用 Sip1:Sport2，访问 Gip1:Gport1
请求成功。说明是IP受限锥。
C1
C2
S

## Slide 35: NAT探测-端口受限锥
排除端口限锥情况
C1 使用Lip1:Lport1 请求S 的另一个端口 Sip1:Sport3。
得到另一个NAT地址。Gip1:Gport2
Gport1 = Gport2 则是端口受限锥。否则是对称形。
C1
C2
S

## Slide 36
THANKS